## Slide 1: 2월 12일 BMS 발표
이준영, 이한준, 오윤식

## Slide 2: I2C 통신
슬레이브의 정보를 읽기 위하여 마스터 보드에서 슬레이브 기기의 주소와 레지스터의 주소를 전달한다.
슬레이즈의 주소의 경우 7비트이므로 8비트로 전송하기 위해 왼쪽으로 쉬프트해야 한다.
SCL에서 100kHz로 정해진 펄스 속도에 따라서 위 데이터를 전달한다.

## Slide 3
I2C 통신
- 사용하는 Tmp102 보드의 경우 a0 핀을 ground로 연결하므로 주소는 0x48이고 위 7비트 주소를 8비트로 전송하기 위해 0x48 <<1하여 전달
- 온도 레지스터의 주소는 0x00이므로 위 값을 전달
ㅍ

## Slide 4
I2C 통신
7비트의 주소와 read 비트1을 합쳐서 8비트를 전송하면 온도 데이터 2바이트를 받게 된다(12비트)
NAK 비트를 통해 데이터가 모두 전송이 되었음을 표시

## Slide 5
I2C 통신
받아온 데이터를 온도로 변환하기
1byte(8비트) 단위로 받게 되는 데이터를 tempRaw 배열에 저장
온도 데이터 12비트를 정렬하여 tempValue에저장
2의 보수 형식으로 표현된 음수 값 처리

## Slide 6
I2C 통신
결과
디버그 모드를 통해 확인해본 결과 온도 값을 정상적으로 불러온다.

## Slide 7
I2C 통신
모드 설정
설정 레지스터의 주소 = 00000001 = 0x01

## Slide 8
I2C 통신
모드 설정
One-shot 모드: 온도를 측정할 때만 켜지는 기능
온도 전환 속도
Extended-Mode: 온도 데이터를 13-bit로 받음
LSB: 0xB0
MSB: 0xE0

## Slide 9
I2C 통신
모드 설정
13bit 기준 온도 데이터 전달 식

## Slide 10
I2C 통신
모드 설정
주소, MSB, LSB 값 정의
모드 설정

## Slide 11
I2C 통신
함수 정리

## Slide 12: 지난 미팅 기준 10cell schematic

## Slide 13: 피드백 후 목표 7cell schematic
(차이점)
VC6부터 9까지 묶어서 cell 7개 표현
PDSG, PCHG 핀 사용x
REG2 핀 사용x
DDSG, DCHG 핀 사용x
FUSE핀 사용x
다이오드로 구현

## Slide 14: Altium schematic(bq76942 IC 부분)
Snapmagic에서 symbol만 자동생성해서 다운로드 받음(따로 열심히 찾았는데 없음.) FCX495TA

## Slide 15: 이번 미팅 기준 10cell schematic

## Slide 16: 피드백 후 목표 7cell schematic
(차이점)
-FUSE 사용 X
-PCHG와 PDSG를 사용 X
-BQ771807 사용 X
-
E3 대신 D7의 다이오드 사용
0옴 저항은 쇼트시킴

## Slide 17: Altium schematic(과충/방전 제어 부분)
커넥터 핀 2개짜리로 축소
MOSFET 소스 부분에 다리가 3개임

## Slide 18: bq76942 IC 핀 floating 가능 여부
PDSG, PCHG는 미사용시 floating으로 두면 된다는것 확인

## Slide 19
Reg1에서 전원 연결, I2C 통신을 위한 SDA, SCL 연결
데이터 시트에 따라 GPIO input 1개, output 3개 연결

## Slide 20: LAYOUT
MCU와 IC칩 주변 회로가 선이 너무 많아서 쉽지 않음..
Layer 여러 개 사용하는 방법과 주의할점, 팀장님 sample 보면 GND만 다른 레이어 선으로 처리한것으로 보이는데 다른 선들도 연결해도 되는지
VIA 같은 경우는 그냥 박기만 하면 연결이 되는건지

## Slide 21
또 다른 레이아웃 진행상황
f103부분 미완성
방법론적으로 맞게 하고 있으면 빠르게 제작 가능

## Slide 22
위와 같이 VSS와 PGND의 plane을 지정하여 각각을 그라운드로 설정하였음.
이를 이용해 via를 박아서 그라운드 처리를 할 때 이용을 하였음.
옆과 같이 VSS 평면을 net 연결했음

## Slide 23
- 레이아웃을 진행하다가 다음과 같이 선을 관통해야 되는 상황일 때 이렇게 뒷면에 via를 2개 뚫어서 이어버리면
전기적으로 통하게 되는 것인지?

## Slide 24: 보강해야하는 부분 및 궁금한 점
Via를 사용할 때 주의점(layer 관련)
뒷면을 사용할 때 유의해야 하는 점
설계할 때 오류가 적은 방향으로 설계하는 방법(노이즈 등)
-> 커패시터의 위치, 소자와 IC칩 사이의 거리 등
그라운드 처리 및 그라운드 커넥터 추가해야함.