## Slide 1: 2월 5일 BMS 발표
이준영, 이한준, 오윤식

## Slide 2: 1.31 미팅 내용정리
지금까지 진행하던 4cell BMS 회로를 MCU를 이용하여 대체하기 위해서 위와 같이 IC칩을 제거하고 그 부분을 MCU을 사용한 회로를 구성하였음.
트랜지스터를 작동시키기 위한 전압 조건을 만족시키기 위해서는 새로운 소자를 사용해야 하는 문제점 발생

## Slide 3: 1.31 미팅 내용정리
문제점을 해결하기 위해서 새로운 IC칩을 이용하기로 결정
•BQ769x0
• BQ76942
2가지 IC칩 중에서 BQ76942 이용하기로 결정.
셀의 개수도 많고 통신 기능도 있어서 나중에 기능을 확장할 때 더 용이할 것으로 예상.

## Slide 4: 목차
BQ76942를 이용한 회로 (Altium schematic)
BQ76942 주변 회로에 사용하는 소자 선정
I2C 통신

## Slide 5: BQ76942 주요 기능
배터리 모니터링을 3개에서 10개까지 지원
전압, 온도, 전류 보호 및 내부 진단 기능 포함
2개의 독립 ADC – 전압 및 전류 동시 샘플링 지원
I2C 통신 인터페이스 지원(400kHz), SPI, HDQ
듀얼 LDO가 있어서 외부 시스템과 연결가능(MCU, 통신)
우리의 이용목적과 맞음

## Slide 6: BQ76942
셀 전압 감지 및 밸런싱 핀
: 10개의 배터리 셀 input
전류 감지 핀
SRP: sense 저항 상단
SRN: sense 저항 하단
온도 감지 핀
내부 전원 전용 LDO(1.8V)
REGIN: LDO 전원 입력
REG1&2: LDO 출력(1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5.0V 설정 가능)
통신 핀
CFETOFF: 충전 FET 비활성화
DFETOFF: 방전 FET 비활성화
DCHG: 충전 보호 신호 출력
DDSG: 방전 보호 신호 출력
Reset or
Shut down
CHG: NMOS 충전FET 드라이브 출력
DSG: NMOS 방전FET 드라이브 출력
여러가지 감지 핀

## Slide 7: Altium Schematic
BQ76942의 datasheet를 보면 응용회로 schematic이 나와있어서, 일단 이것을 그대로 만들어 보기로 결정.
물론 MCU는 다른 것을 사용해서 이 부분에 유의해서 다르게 설계 해야함. (우리는 STM32F103RCT6 사용)

## Slide 8: Altium Schematic
Datasheet schematic
Altium schematic
(수정 해야 하는 점)
Q1을 못 찾아서 일단 다른 소자로 넣음.
Net tie의 개념이 잘 이해가 안돼서, 아직 추가하지 못했음.
PGND, VSS 등등

## Slide 9: Altium Schematic
Datasheet schematic
Altium schematic
(수정 해야 하는 점)
데이터 시트 상에 회로에서 지워져 있는 부분들이 있는데, 이를 생각해서 남아있는 부분만 구성하였는데, 점검이 필요한 것 같음.
회로에서 E1 등 이러한 소자는 모르겠음. (datasheet에 나와있지 않음.)
마찬가지로 그라운드 부분도 점검이 필요함. PGND, VSS 등등

## Slide 10: Altium Schematic
Datasheet schematic
Altium schematic
(수정 해야 하는 점)
데이터 시트 상에 회로에서 지워져 있는 부분들이 있는데, 이를 생각해서 남아있는 부분만 구성하였는데, 점검이 필요한 것 같음.
회로에서 E1 등 이러한 소자는 모르겠음. (datasheet에 나와있지 않음.)
마찬가지로 그라운드 부분도 점검이 필요함. PGND, VSS 등등

## Slide 11: Altium Schematic
Datasheet schematic
Altium schematic
(수정 해야 하는 점)
데이터 시트 상에 회로에서 지워져 있는 부분들이 있는데, 이를 생각해서 남아있는 부분만 구성하였는데, 점검이 필요한 것 같음.
회로에서 E1 등 이러한 소자는 모르겠음. (datasheet에 나와있지 않음.)
마찬가지로 그라운드 부분도 점검이 필요함. PGND, VSS 등등

## Slide 12: Altium Schematic
데이터시트에 나와있는 소자들로 구성하였음.
다만 저항, 커패시터 등 기본적인 소자는 1206 사이즈로 따로 검색하여 추가하는 방향으로 제작.
트랜지스터, 다이오드 등은 데이터시트를 따름.

## Slide 13: Schematic 궁금한 점
지금 BQ76942EVM이라는 완성품의 회로를 보고 똑같이 구성하였는데, 지금 이 회로가 우리가 원하는 회로의 방향인지는 확신이 들지 않음. 조금 더 공부를 해야 할 필요성.
데이터시트 상의 회로에서 Q1과 E1과 같은 정보를 구하기 어려운 소자의 존재

## Slide 14: I2C 통신
I2C : 집적 회로 간에 사용되는 2선(SDA, SCL) 직렬 통신 시스템
SDA(직렬 데이터) : 마스터와 슬레이브가 정보(비트 시퀀스)를 보내거나 받는 회선
SCL(Serial Clock) : 데이터 흐름 동기화를 위한 전용 클록 회선
SDA 및 SCL 라인은 저항으로 풀업해야 한다.
이러한 저항의 값은 버스 길이(버스 커패시턴스)와 전송 속도에 따라 달라진다.

## Slide 15: I2C 통신
I2C 통신의 경우 여러 개의 장치가 같은 SDA/SCL 라인을 공유하므로 오픈 드레인을 사용한다.
따라서 풀업 방식을 사용하여 평소에는 HIGH를 유지하여 신호가 플로팅 되는 것을 방지하고
신호가 LOW일 경우 마스터나 슬레이브가 신호를 당겨 LOW를 만든다.

## Slide 16
I2C 통신
모드: 차단 모드, DMA 모드, 인터럽트 모드
차단 모드: 통신은 폴링 모드에서 수행되며 모든 데이터 처리의 상태는 전송이 완료된 후 동일한 함수에 의해 반환된다.
비차단 모드
-> DMA 모드: 통신은 DMA를 사용하여 수행되며 이러한 기능은 전송 시작 ​​상태를 반환한다. 데이터 처리의 끝은 DMA IRQ를 통해 표시된다.
-> 인터럽트 모드: 통신은 인터럽트를 사용하여 수행되며 이러한 기능은 전송 시작 ​​상태를 반환한다. 데이터 처리의 끝은 전용 I2C IRQ를 통해 표시된다.

## Slide 17
I2C 통신
설정 방법

## Slide 18
I2C 통신
설정 방법
Standard mode: 최대 100kbit/s의 비트 전송률
Fast-mode: 최대 400kbit/s의 비트 전송률
Fast-mode plus: 최대 1Mbit/s의 비트 전송률
(STM32F411보드 기준 Fast-mode와 standard mode만 선택 가능하다)
SDA -> PB7
SCL -> PB6

## Slide 19
I2C 통신
설정 방법
GPIO 풀업/풀다운을 풀업 으로 설정
최대 출력 속도를 very high로 설정

## Slide 20
I2C 통신
설정 방법 2. DMA 모드의 경우
DMA 설정 탭에서
슬레이브에 I2C1_RX 추가
마스터에 I2C1_TX 추가
설정 방법 1. 인터럽트 모드의 경우
NVIC 설정 탭에서 인터럽트 활성화

## Slide 21
I2C 통신
설정 방법 2. 슬레이브 보드 코드
설정 방법 1. 마스터 보드 코드