## Slide 1: 1월 31일 BMS 발표
이준영, 이한준, 오윤식

## Slide 2: 목차
4cell BMS 회로 변경 계획
소자 특성 파악
Altium을 이용하여 회로 구성
추가 고려 사항 및 궁금한 점

## Slide 3: 4cell BMS 회로 변경 계획①
MCU로 과충전 및 과방전을 감지하는 시스템을 구현하기 때문에 IC칩을 제거함.
MCU의 출력(DO핀, CO핀)을 받는 부분.
원래는 각 셀마다 감지하여 출력을 받았음
어차피 과충전 및 과방전되는 신호는 하나로
합쳐지므로 MCU의 출력핀은 2개로 줄임.
따라서 셀 3개의 해당하는 스위치 부분을 삭제.

## Slide 4: 4cell BMS 회로 변경 계획②
원래 IC칩(DW01B)의 동작을 정확하게 구현하기 위해서 datasheet 그대로 주변회로를 구성하기로 결정.
저번 미팅에서 이야기한대로
PMST5401에서 NMOS인 A2SHB로 교체시도.
*datasheet의 Typical Application

## Slide 5: 4cell BMS 회로 변경 계획②
발생한 문제점!
: PMST5401과 A2SHB는 사용목적과 구동방식이 너무나 차이가 남.
PMST5401은 신호 증폭 및 저전력 구동용이고,
A2SHB는 높은 전류를 흘리는 용도.(셀 밸런싱)
따라서 대체는 소자 대체는 힘들 것이라고 판단하였음.
일단은 원래의 소자를 사용하는 것이 효율적이라고 생각했음.
Datasheet에 나와있는 NMOS(FTK8810)는
조금 더 조사 필요.

## Slide 6: FTK8810L 보호 IC datasheet NMOS

## Slide 7: 소자 특성 파악(DW01B)
평소에는 DO핀과 CO핀은 모두 HIGH 상태.
pnp 트랜지스터는 핀의 전압이 HIGH일 때 OFF
과충전인 상황 → CO핀이 LOW가 되면서 아래의 tr이 켜진다.
과방전인 상황 → DO핀이 LOW가 되면서 위의 tr이 켜진다.
즉, 그 상황(과충전 or 과방전)일 때 핀에 연결된 tr이 켜지는 구조.

## Slide 8: 소자 특성 파악(DW01B)
DW01B pin의 출력 전압은
HIGH일 때는 VCC-0.02로 배터리의 전압에 의존하는 것으로 확인.
LOW일 때는 약 0.1V이 출력 pin에 걸리는 것을 확인.

## Slide 9: 소자 특성 파악(PMST5401)
Emitter와 base 사이의 전압은 5V가 최대이다.
(Emitter)
배터리 전압
약 16V
STM32F103RCT6
(Base)
3.3V 출력
출력 단자를 줄이면서 발생한 문제로
회로를 수정하거나, gate driver를 이용하는 방식으로 해결 해야 할 것 같음.
MCU 핀에서 나오는 전류는
약 25mA인 것으로 파악.

## Slide 10: PMST5401 기존 회로 보호 IC PNP

## Slide 11: 소자 특성 파악(HY2213-BB3A)
평소에는 OUT핀의 출력은 LOW.
만약 과충전이 된다면 출력이 HIGH가 되고 NMOS가 켜져 셀 밸런싱이 작동하는 구조

## Slide 12: 소자 특성 파악(A2SHB)
*BVDSS: 드레인과 소스 간 걸릴 수 있는 최대전압
VGS는 1.5V는 넘어야 A2SHB가 동작을 한다.
최대로 8V를 버틸 수 있음.

## Slide 13: 소자 특성 파악(A2SHB)
STM32F103RCT6
3.3V로
MCU에서 출력
약 12V가 인가됨.
즉, 그대로 출력 핀을 연결한다면
셀 밸런싱을 위한 A2SHB는 켜지는
조건도 만족할 수가 없는 상황
원래 HY2213과 VSS를 공유하여 작동에 문제가 없었음.
약 8V
역시 gate driver와
같은 조치가 필요함.

## Slide 14: Altium을 이용하여 회로 구성
저번 미팅에서 그린 Schematic에서 저항과 커패시터의 사이즈
3216(1206) 사이즈로 업데이트

## Slide 15: Altium을 이용하여 회로 구성
STM 보드 회로 Schematic
기존의 제공받은 회로를 기반으로
업데이트

## Slide 16: 추가 고려 사항 및 궁금한 점
게이트 드라이버 이용하는지?
과충전 및 과방전을 담당하는 핀을 2개로 제한하여 한 번에 4개의 cell의 상태를 판단하도록 설계하기로 하였는데 이대로 진행해도 되는지? (전압 문제 해결했다는 가정하에)
4개의 cell중에서 1번 cell에 있는 pnp만 살리면 MCU로 동작 가능한 것 아닌지? 이러면 동작에 필요한 전압이 내려갈것 같음.(Cell 하나만 감당하면 4V정도이니까)

## Slide 17: BJT의 베이스 전류 크기
BJT가 정상적으로 작동하려면 base에 어느 정도의 전류가 필요함. 다만 이 회로에서는 어느 정도의 크기의 전류가 필요한지 알 수 없음.
흘러야 하는 전류의 크기를 알아야 mcu를 이용한 회로를 구성할 때 정확하게 소자를 배치할 수 있음.

## Slide 18: DW01B 출력 전류를 통해 추정 시도
다만, DW01B datasheet 상으로는 출력 전류의 크기를 알 수는 없었음.

## Slide 19: 추가 고려 사항
MCU의 GPIO를 통해 트랜지스터를 구동시켜야 하는 상황에서 PNP를 제대로 동작시킬 수 있는지 의심됨. (베이스 전류 필요)
MCU 전류 관련
 | 기존 | 변화
동작 방식 | DW01B의 출력 핀을 통해 작동 | MCU의 GPIO를 통해 제어 (최대 전류 제한이 25mA 수준)
또한, PNP를 사용하려면 정상 상태에서 계속 HIGH에 해당하는 voltage를 인가해야 하는 것이 mcu로는 무리가 있다고 생각됨.

## Slide 20: 추가 고려 사항
따라서 FTK8810L(NMOS) 소자로 대체하고
과충전/과방전 상태에서만 HIGH에 해당하는 voltage를 인가하는 것이 좋을 것으로 보임.
다만 이 경우에 아래쪽의 회로의 변화도 필요한 것 같아서 그 부분은 조금 더 생각해보아야 할 것 같음.
또한 이경우 셀 밸런싱에서의 문제와 마찬가지로 게이트 드라이버 필요할 것으로 예상됨.